ЗАДАЧА ЛАВРЕНТЬЕВА – ИШЛИНСКОГО. РАЗВИТИЕ ИДЕИ

А.К. Беляев, Н.Ф. Морозов, П.Е. Товстик, Т.П. Товстик

Санкт-Петербургский государственный университет

peter.tovstik@mail.ru

Аннотация. Рассматривается задача о продольном сжатии тонкого стержня. В работе М.А.Лаврентьева и А.Ю.Ишлинского установлено, что при нагружении, существенно превосходящем эйлерову нагрузку, наибольшую скорость роста амплитуды поперечного прогиба имеет форма с большим числом волн в продольном направлении. При учете распространения продольных волн исследованы параметрические резонансы, обнаружен эффект биений, связанных с обменом энергии продольных и поперечных колебаний. Установлена возможность потери устойчивости при нагрузке, меньшей эйлеровой. Исследовано развитие закритических деформаций стержня и отмечается связь картины деформирования с эффектом, обнаруженным Лаврентьевым и Ишлинским, с одной стороны, и с эластиками Эйлера – с другой.

ВВЕДЕНИЕ

Основы исследований по статической устойчивости стержней заложены в трудах Л.Эйлера [1]. Экспериментальные и теоретические исследования [2,3], указывают на необходимость достаточно осторожного применения методов статики в условиях динамического нагружения. Ишлинский и Лаврентьев (ИЛ) [4] обратили внимание на то, что при интенсивном нагружении, существенно превосходящем эйлерову статическую критическую нагрузку, наибольшую скорость роста амплитуды имеет форма с большим числом волн в продольном направлении. При строгой постановке по стержню распространяются продольные упругие волны, которые, в свою очередь, могут порождать интенсивные поперечные колебания. Рассматривается как кратковременный продольный удар в предположении, что время удара меньше времени пробега продольной волны по удвоенной длине стержня [5,7-9], так и продолжительный удар [6,8-10]. В линейной постановке найдены условия возникновения параметрического резонанса [11], построена область неустойчивости на плоскости "длина стержня - нагрузка". При квазилинейном подходе вместо неограниченного роста амплитуды при резонансе возникают биения, связанные обменом энергии продольных и поперечных колебаний. Для описания биений использованы двухмасштабные разложения [12]. Исследовано влияние вязко-упругих сил сопротивления на вызванные ударом колебания.

Установлено, что при продолжительном ударе силой, меньшей эйлеровой, возможна потеря устойчивости, вызванная параметрическими резонансами. При длительном силовом воздействии с нагрузкой, превосходящей эйлерову, используется нелинейный подход. Исследуется эволюция закритических деформаций стержня и отмечается связь картины деформирования с эффектом, обнаруженным ИЛ, а также с эластиками Эйлера.

КВАЗИЛИНЕЙНАЯ СИСТЕМА УРАВНЕНИЙ ДВИЖЕНИЯ СТЕРЖНЯ

В рамках модели Бернулли – Эйлера безразмерная квазилинейная система уравнений движения стержня имеет вид

(1)

(2)

где u(x,t),\ w(x,t) – проекции перемещения (рис. 1).

Рис.1. Сжатый стержень.

В качестве единиц длины и времени приняты длина стержня и время пробега по ней продольной волны. Продольная деформация сжатия  cодержит главное нелинейное слагаемое. В систему (1), (2) включены вязкоупругие силы по модели Фойгхта – Сорокина. В поперечном направлении концы стержня шарнирно оперты, а в продольном направлении к левому концу приложена заданная сила, а правый конец закреплен. Введен малый параметр толщины , равный отношению радиуса инерции сечения к длине стержня, и обратный ему большой параметр длины.

Опуская нелинейные слагаемые в уравнении (1) и в выражении для , получаем линейное приближение, допускающее последовательное решение уравнений (1) и (2). Если , уравнение (2) – это классическая задача бифуркации Эйлера [1]. При достаточно большом значении  возможна одновременная потеря устойчивости по нескольким первым формам .В работе [4] авторы обратили внимание на то, что скорость роста амплитуды при потере устойчивости максимальна для одной из старших форм потери устойчивости ( ), причем

.		(3)

где параметр  характеризует скорость роста амплитуды m-ой формы потери устойчивости.

ЛИНЕЙНОЕ ПРИБЛИЖЕНИЕ. ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ РЕЗОНАНСЫ

Рассматриваем внезапно приложенное длительное нагружение  и кратковременное нагружение , где - время удара. При длительном нагружении продольная деформация где  имеет нулевое среднее значение, а при кратковременном нагружении после прекращения действия импульса , причем в обоих случаях функция  периодична () и имеет вид

(4)

Полагая в уравнении (2)  для функций получим систему уравнений с периодическими коэффициентами ()

(5)

Периодические коэффициенты порождают параметрические резонансы [12]. Они возможны при , или при трехпараметрическом семействе критических длин ,  Ограничимся рассмотрением главных резонансов при , ибо, как показано в [5], они возбуждаются существенно сильнее, чем комбинационные резонансы и резонансы на обертоне. На рис. 2 для фиксированной длины стержня приведены значения  при параметрических резонансах, номер которых указан на рисунках. На правом рис. 2 показаны также параметры , найденные по формуле (3) при длительном возбуждении (без *). Откуда следует, что амплитуды при бифуркации растут быстрее, чем при параметрическом возбуждении. Однако в ряде случаев возможен параметрический резонанс при силе, меньшей критической ().

Рис. 2. Параметры роста амплитуды при кратковременном (слева) и длительном (справа) возбуждении.

КВАЗИЛИНЕЙНОЕ ПРИБЛИЖЕНИЕ. БИЕНИЯ. ДВУХМАСШТАБНЫЕ РАЗЛОЖЕНИЯ

При параметрическом резонансе без сопротивлений амплитуды поперечных колебаний неограниченно растут, а при их наличии могут быть неоправданно большими. Дело в том, что в линейном приближении не учитывается влияние поперечных колебаний на продольные. Поэтому обратимся к уравнениям (1), (2), учитывающим это влияние и будем искать их решение в виде

(6)

Метод Бубнова–Галеркина приводит к нелинейной системе, решенной численно. Типичный результат показан на рис. 3 (слева). Видим биения с обменом энергии продольных и поперечных колебаний. Характер движения говорит о целесообразности применения двухмасштабных разложений

(7)

где - медленное время. В нулевом приближении имеем

(8)

Для медленно меняющихся коэффициентов  получена система уравнений 4 порядка, удобная как для качественного анализа, так и для численного решения. В частности, кривые в правой части рис. 3 получены при решении этой системы. Дана оценка максимальной величины поперечного прогиба как для кратковременной, так и для длительной нагрузки. Рассмотрено влияние сопротивлений, приводящих к затухающим биениям.

Рис. 3. Биения при параметрическом резонансе (слева численное решение и справа график амплитуды).

ЭВОЛЮЦИЯ ФОРМЫ УПРУГОЙ ЛИНИИ ПРИ ЗАКРИТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ

Л.Эйлер построил всевозможные формы упругой линии, находящейся в равновесии под действием двух сил, приложенных к ее концам (эластики Эйлера). Для исследования эволюции формы упругой линии рассмотрена следующая модельная задача. Стержень сжат силой, существенно превосходящей критическую нагрузку и в начальный момент прямолинеен. Правый конец шарнирно оперт, а левый конец может перемещаться. Малое возмущение выводит стержень из положения равновесия. Конечное положение, которое займет стержень, совпадает с одной из эластик Эйлера. На рис. 4 показаны эластики Эйлера при , где величина p показывает, во сколько раз сжатие превосходит критическое значение. При  левый конец совпадает с правым, а затем образуется петля.

Рис. 4. Эластики Эйлера.			Рис. 5. Последовательные формы упругой линии.

Численный эксперимент проведен при . В этом случае потеря устойчивости возможна при , однако наибольшая скорость роста амплитуды имеет место при . Рис. 5 показывает, что при потере устойчивости форма упругой линии проходит стадию с двумя полуволнами, предсказанную Ишлинским и Лаврентьевым.

При поддержке РФФИ, гранты 12.01.92000.ННС-а, 13.01.00523-а, 15.01.05903-а.

Литература

- Эйлер Л. / Метод нахождения кривых, обладающих свойством максимума. М.-Л.: ГТТИ. 1934.

- Болотин В.В. Динамическая устойчивость упругих систем. М.: Наука. 1956.

- Вольмир А.С. Устойчивость упругих систем. М.: ГИТТЛ, 1962.

- Лаврентьев M.A., Ишлинский А.Ю. / Доклады АН СССР. 1949.

- Морозов Н.Ф., Товстик П.Е. / Вестник СПбГУ. Сер.1. 2009. № 2. С. 105-111;. 2013. № 3. С. 131-141.

- Беляев А.К., Ильин Д.Н., Морозов Н.Ф. / Изв. РАН. МТТ. 2013. № 5. 28-33.

- Морозов Н.Ф., Товстик П.Е. / Доклады АН. 2013. Т. 452. № 1. 37-41; 2014, Т.453, №3, 282-285.

- Беляев А.К., Морозов Н.Ф., Товстик П.Е. / Тр. 7 всерос. Конф. Изд. ЮФУ. Ростов/Дон 2013. 80-84.

- Морозов Н.Ф, Товстик П.Е., Товстик Т.П. / Вест. Юж.-Ур. ун-та. Сер. ММП. 2014. Т.7. №1, 76-89.

- Морозов Н.Ф., Товстик П.Е., Товстик Т.П / Доклады АН. 2014. Т., 455. № 4. 412-415.

- Ляпунов А.М. Общая задача об устойчивости движения. М.-Л.: Гостехиздат. 1950.

- Боголюбов Н.Н., Митропольский Ю.А. Асимптотические методы. М. Наука. 1969.